TopControl 8630

Änderung des PROFIBUS-DP-Anschlusses

(PROFIBUS-DP: Sachmerkmal KOMM = P)

Die vorhandene Sub-D-Buchse am Gerät wird in nächster Zeit durch eine 5-polige, invers-codierte M12-Rundbuchse ersetzt. Diese Rundbuchse ist in der "Technischen Richtlinie zur PROFIBUS-Anschlusstechnik" der PNO (PROFIBUS-Nutzer-Organisation) als Alternative zu den Sub-D-Steckverbindern angegeben.

Für die Änderung gibt es 2 Gründe:

- Mit Sub-D ist IP65 nicht erzielbar.

- Die Montage der Sub-D-Buchse am Gerät ist aufgrund des geringen Platzangebots im TopControl sehr umständlich. Es kam in diesem Zusammenhang schon zu Problemen infolge gerissener Litzen.

Neues Steckerbild am TopControl:

Bus-Anschluß (Rundbuchse M12)

| Pin | Signal | Bedeutung |
| --- | --- | --- |
| 1 | VP+5 | Versorgung der Abschlußwiderstände |
| 2 | RxD/TxD-N | Empfangs-/Sendedaten (minus) |
| 3 | DGND | Datenübertragungspotential (Masse zu 5V) |
| 4 | RxD/TxD-P | Empfangs-/Sendedaten (plus) |
| 5 | Schirm | Schirm / Schutzerde |